## Slide 1: Richtlinie zur Freigabe von Zulieferteilen Guideline for sampling process
24.07.2024_V4; C. Wimmer

## Slide 2: Richtlinie Erstbemusterung - Guideline for sampling process
Zweck/Definition - Object
Mustermenge - Amount of samples
Anlieferung - Delivery
Vereinfachte Bemusterung - Reduced sampling process
Maßprüfung und Prozessfähigkeit - Dimensional test and process capability
Vorabprüfung Erstbemusterung bei Abweichungen (VEA) - Preliminary inspection of initial sample (VEA) in case of deviations
Zusätzliche Informationen Druckguss - Additional information die casting
Zusätzliche Informationen Leiterplatten -Additional information PCBA
Zusätzliche Informationen Kunststoff/Elastomer - Additional information plastics/elastomer

## Slide 3: Zweck / Definition - Object
Mit den Erstmustern soll der Nachweis geführt werden, dass der Lieferant in der Lage ist, die geforderten Spezifikationen unter Serienbedingungen einzuhalten. - With initial samples it shall be proofed, that the supplier is able to produce the product according to the specification (during serial process).
Erstmuster sind Teile, die vollständig mit serienmäßigen Betriebsmitteln unter Serienbedingungen am Serienstandort hergestellt wurden. - Initial samples are parts, which are produced completely with serial equipment, during serial-process condition at the serial location.
Alle anderen Muster, die nicht unter Serienbedingungen hergestellt wurden, müssen entsprechend deklariert sein und werden bei der Überprüfung gesondert behandelt. - All samples, which were not produced during serial process condition, have to be declared appropriate.
Die Checkliste für Neuteile und Produkt- / Prozessänderungen von Zulieferteilen ist ausgefüllt und unterschrieben den Erstmusterunterlagen beizulegen. Die Inhalte der mitzuliefernden Dokumente ergibt sich aus der Checkliste - The checklist for new parts and product / process changes of supplier parts must be completed, signed and enclosed with the initial sample documents. The content of ISIR is defined in the checklist.
Für besondere Hinweise der unterschiedlichen Einkaufsteile, bitte den Anhang beachten. - For special notes of the different purchasing parts, please check the appendix.
Die Erstmusterprüfung umfasst eine maßliche und funktionsmäßige Überprüfung der Erstmusterteile hinsichtlich aller, zwischen Abnehmer und Lieferant, vereinbarten Spezifikationen. - The sampling process contains a dimensional and functional check of the sample parts, whether all specifications (between customer and supplier) are fulfilled.
Lieferungen mit nicht freigegebenem Stand sind nicht zulässig! - Deliveries with not released parts are not permitted!

## Slide 4: Mustermenge - Amount of samples
Erstbemusterungen sind grundsätzlich erforderlich – Initial samplings are generally necessary:
vor der ersten Serienlieferungen eines neuen Teiles / Ausnahme: Mit Genehmigung von ebm-papst Landshut ist eine Erstbemusterung auch parallel zur ersten Serienlieferung möglich - before the first delivery of serial parts / Exception: With permission from epL, an initial sampling was also possible parallel with the first serial delivery
bei Produktionsverlagerung (Sachnummernumfang nach Abstimmung mit epL) - if the parts will be produced at a new production location (amount of part number after clearance with epL)
bei Neuwerkzeug / Werkzeugänderung - if the parts will be produced out of a new / changed tool
bei einer Änderung im Produktionsprozess (nach Absprache mit epL) - if there was a change in the production process (after agreement with epL)
Bei einer Änderung des Rohmaterials oder der Stückliste - if there was a change from the raw material or from the part list
Anzahl der Muster – Amount of samples
Nach vereinbarter Menge pro Nest, Angabe in den Übersichtslisten oder in Absprache mit dem Einkauf von ebm-papst Landshut GmbH (epL). - According to agreed quantity per cavity, indication in the overview lists or in agreement with the purchase of ebm-papst Landshut GmbH (epL).
Die Muster sollen zusammen oder möglichst zeitnah mit den dazugehörigen Unterlagen angeliefert werden. - The samples should be delivered together or as soon as possible with the corresponding documents.

## Slide 5: Anlieferung -Delivery
Erstmuster sind an die Abteilung Qualitätsmanagement Zukaufteile (QMZ) zu liefern. - Samples have to be delivered to the department QMZ.
Logistikzentrum ebm-papst Landshut
Abteilung QMZ Müller-Armack-Straße 5 84034 Landshut
Die Bemusterungsunterlagen (EMPB, Anlagen) müssen komplett sein und in einem .pdf Dokument (Reihenfolge analog zur Checkliste) an die entsprechende E-Mail Adresse gesendet werden.
Sampling documents (ISIR, attachments) have to be complete and were sent in one .pdf document (Sequence according to the checklist) to the corresponding E-Mail adress.
Druckguss – diecasting: sampling.diecasting@de.ebmpapst.com
Elektronik – electronics: sampling.electronics@de.ebmpapst.com
Kunststoffteile/Elastomere – polymer: sampling.polymer@de.ebmpapst.com
Allgemein – other: sampling.others@de.ebmpapst.com
Betreffsyntax: / subject syntax:
„Erstbemusterung“, Lieferant, Sachnummer - „Initial sampling“, supplier, part number
Kennzeichnung – Labeling
Erstmuster sind grundsätzlich separat verpackt, entsprechend mit dem Musterlabel
gekennzeichnet und mit einem eigenem Lieferschein an die obige Adresse anzuliefern.
Samples have to be packaged seperately, marked with samples label and delivered
with a separate delivery order.
Die Erstmuster dürfen auf keinen Fall in einer Serienlieferung enthalten sein!
It is not allowed to send samples with a serial delivery!

## Slide 6: Vereinfachte Bemusterung - Reduced sampling process Maßprüfung und Prozessfähigkeit - Dimensional test and process capability
Eine vereinfachte Erstbemusterung kann nur nach Vereinbarung mit epL erfolgen. - A reduced sampling process can only be performed after arrangement with epL.
Der vereinfachte Erstmusterprüfbericht muss folgendes enthalten: - A reduced ISIR have to contain the following information:
- Deckblatt mit Vermerk „Vereinfachte Erstbemusterung“ - Coversheet with the comment „Reduced ISIR“
- Verweis auf eine bereits freigegebene Variante mit Freigabenummer - Reference to an already released version
- Verweis auf die Änderung / Messergebnis gegenüber der freigegebenen Variante - Reference to the change / measurement result adverse to the released version
- Bestätigung RoHS / REACh Konformität - Confirmation RoHS / REACh conformity
Maßprüfung und Prozessfähigkeit - Dimensional test and process capability
1 Stück gekennzeichnetes, nummeriertes Muster ist je Kavität vorzulegen, mit den zugehörigen Messergebnissen zu allen Maßen. Prüfmaße sind hervorzuheben - 1 piece marked, numbered sample is to be submitted per cavity, with the related measurement results for all dimensions. Test dimensions must be indicated
Bei Bedarf ( Information erfolgt über EK) zusätzliche Vermessung von den (in der Zeichnung) definierten Prüfmaßen an 2 weiteren Stück je Kavität. - If required ( Information will come from the purchasing department) additional measurement of the test dimensions (according to the drawing) on 2 more parts of each cavity.
Die Prozessfähigkeit muss anhand einer Losgröße von 50 Stück (je Kavität) nachgewiesen werden. [Wenn seitens epL eine Prozessfähigkeit gefordert wird, ist dies in der Z45 / B03 entsprechend gekennzeichnet.] - The process capability evidence has to be verified (for each cavity) at a production batch of 50 pieces. [If a process capability evidence is necessary, it will be marked in the Z45 / B03 .]

## Slide 7: Vorabprüfung Erstbemusterung bei Abweichungen (VEA) - Preliminary inspection of initial sample (VEA) in case of deviations
Bei Abweichungen ist vom Lieferanten vorab eine schriftliche Genehmigung / VEA beim zuständigen ebm-papst Konstruktionsbereich einzuholen und den Erstmusterunterlagen beizufügen! - In case of deviations, the supplier must obtain prior written approval / VEA from the responsible ebm-papst design department and attach it to the initial sample documents.
In diesen Fällen ist ein VEA erforderlich - In these cases a VEA is required:
Abweichung bei Prüfmaßen oder besonderen Merkmalen laut Zeichnung/Spezifikation (beides eindeutig gekennzeichnet mit Ballon)
- Deviating test dimensions or special features according to drawing/specification (both clearly marked with balloon)
Abweichende Maße mit definierter Toleranz (keine Allgemeintoleranzen) - Deviating dimensions with defined tolerance (no general tolerances)
Mängel wie Kratzer, Dellen, Ausspülungen, Grate, Lunker, Risse, Verzug - Defects such as scratches, dents, washouts, burrs, shrinkage cavities, cracks, warpage
Mängel aufgrund von Werkzeugbeschädigungen - Defects due to tool damage
Werkstoff nicht nach Dokumentation - Material not according to documentation
Teile nicht nach Serienbedingungen hergestellt (z.B. kein Beschneidewerkzeug vorhanden) - Parts not produced according to series conditions (e.g. no trimming tool available)
LP-Bestückung (z.B. Qualität der Lackierung, Kennzeichnungen, Ausgabestand …) abweichend - PCB assembly (e.g. quality of coating, markings, Index ...) deviating

## Slide 8: Zusätzliche Informationen nur für Druckguss – Additional information only for die casting
Mustermenge – Amount of samples
Zwei Teile je Kavität (die vermessenen Teile müssen enthalten und gekennzeichnet sein).
Two parts each cavity (the parts belonging to the ISIR have to be included and marked)
Bei Varianten mit maschineller Bearbeitung (z.B. Gewinde) ist zusätzlich ein Muster je Kavität ohne Bearbeitung notwendig, außer die unbearbeiteten Teile wurden bereits mit einer anderen Variante bemustert und freigegeben.
For versions with machining (ex. thread) is one sample of each cavity without machining additionally necessary, except the not machined parts have already been sampled and released with another version.
Bei Baugruppen sind Einzelteile und die komplette Baugruppe vorzustellen (sofern Einzelteile nicht von epL beigestellt werden).
For assembly units the component parts and the completed unit has to be sampled (insofar the components are not provided by epL).
Vorlage des Teilelebenslauf der verwendeten Werkzeuge – Presentation of parts history of the tools used
Vorzugsweise bitte das epL Formblatt 824 als Deckblatt verwenden. - Preferably, please use epL Form 824 as cover sheet.

## Slide 9: Zusätzliche Informationen nur für Druckguss – Additional information only for die casting
 | Vollständiger EMPB complete ISIR | EMPB Deckblatt ISIR cover sheet | alle Maße inkl. der Grundzeichnungen all dimensions incl. of basic drawings | alle Prüfmaße inkl. der Grundzeichnungen all inspection dimensions incl. of basic drawings | betreffende und beeinflußte Maße inkl. der Grundzeichnungen relevant and affected dimensions incl. of basic drawings
Neuteil / Neues Werkzeug (alle Mitteleinsätze und Rahmen) new part / new tool (all inserts and frame) | x |  | x |  | 
Neubelegung (alle Mitteleinsätze) renewal of inserts | x |  | x |  | 
neuer Einsatz, Schieber etc. new insert, slider etc. |  | x |  | x | x
Reparaturen die Einfluss auf Maße haben (ausser Kerne) repairs that have influence on dimensions (except cores) |  | x |  | x | x
Varianten (anderer Ausblasflansch, Motorposition etc.) keine Prozessänderung variants (different outlet flange, position middle insert, pressure checking pin) no change in process |  | x |  | x | x
Varianten (mechanische Bearbeitung) Prozessänderung - Gewinde nach Prüfvorschrift 0612445004 variants (machining) change in process - threads acc. test specification 0612445004 | x |  |  | x | x
Produktionsverlagerung production relocation | x |  |  | x | 
neuer Unterlieferant (z.B. mechanische Bearbeitung) new sub-supplier (e.g. machining) |  | x |  |  | x
Vereinfachte Bemusterung (flg. S. 6) reduced sampling process (acc. p. 6) |  | x |  |  | 
Nachbemusterungen re-samplings (second, third …) |  | x |  | x | x
Notwendigkeit – Necessity

## Slide 10: Zusätzliche Informationen nur für Leiterplatten – Additional information only for PCBA
Mustermenge und Dokumentation – Amount of samples and documentation
Angaben ersichtlich in der folgenden Übersicht - Details can be seen in the following overview
Bei Leiterplattengruppen (- familien), für die kein TK - Blatt existiert, ist der Prüfbericht nach Z45 zu erstellen
For PCB families without TK-sheet, the test report is to generate in according to Z45

## Slide 11: Zusätzliche Informationen nur für Leiterplatten – Additional information only for PCBA

## Slide 12: Zusätzliche Informationen nur für Kunststoff / Elastomere – Additional information only for plastic / elastomer
Kunststoff – plastic
Die epL-Werkzeugnummer ist auf dem Deckblatt zu dokumentieren - The epL tool number must be documented on the cover sheet
Anzahl zu vermessener Muster - Number of samples to be measured
  Prüfmaße - test dimension  min. 5 St. / Kavität - min. 5 pcs. / cavity
  Restl. Maße – remaining dimensions  min. 1 St./ Kavität - min. 1 pcs. / cavity
Muster sind bei einem Feuchtegehalt von <0,3% zu vermessen. Diese Teile sind epL in Kunststoffbeuteln separat und markiert zur Verfügung zu stellen.
Samples are to be measured at a moisture content of <0.3%. These parts are to be provided separated and marked to epL in plastic bags.
(Min.) Notwendige Informationen bzgl. Maschinen- und Werkzeugparameter - (min.) Necessary information regarding machine and tool parameters
  Maschinentyp - machine type
  Einspritzzeit - injection time
  Zykluszeit gesamt - total cycle time
  Heißkanaltemperatur - hot channel temperature
  Temperatur an der Schnecke - temperature at the snail
  Werkzeugtemperatur - mold temperature
Elastomer - elastomer
Die epL-Werkzeugnummer ist auf dem Deckblatt zu dokumentieren - The epL tool number must be documented on the cover sheet
Anzahl zu vermessener Muster- Number of samples to be measured
  Prüfmaße - test dimension  min. 5 St. / Kavität - min. 5 pcs. / cavity
  Restl. Maße – remaining dimensions  min. 1 St./ Kavität - min. 1 pcs. / cavity
Vermessene Muster sind separiert und gekennzeichnet zur Verfügung zu stellen - Measured samples are be provided separated and marked
Min. 1 St./Kavität ist vereinzelt verpackt vorzustellen - min. 1 pc/cavity is to be presented individually packed