# EC-Radialventilatoren – RadiCal im Spiralgehäuse
Baugrößen 133 bis 225

Direkt getriebene einseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Laufräder aus High-Tech-Verbundmaterial in einem Stück gefertigt, aufgebaut auf einen GreenTech EC-Außenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik, eingebaut in ein Spiralgehäuse.

Laufrad Baugrößen 133 bis 225 mm, mit 7 Schaufeln aus High-Tech-Verbundmaterial in einem Stück, ohne Fügestellen hergestellt. Dies ermöglicht hohe Umfangsgeschwindigkeiten und somit eine hohe Leistungsdichte, geeignet für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 gewuchtet.

GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden, wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden.

Sanftanlauf, integrierte Leistungsbegrenzung, Breitspannungseingang 1~200-240 V, 50/60 Hz. Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter Luftleistung einsetzbar.

Integrierte Steuerelektronik, geräuscharme Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar über 0-10V/PWM oder RS485/MODBUS-RTU Schnittstelle bei Standardgebläsen bzw. RS485/MODBUS-RTU Schnittstelle bei Varinaten mit Volumenkonstanzregeleung (0-10V/PWM optional möglich), zum Anschluss sind keine geschirmten Leitungen notwendig.

Version in Gehäusekonstruktion:

Baugrößen 133 bis 225 als einbaufertige, zur Montage bestimmte Gehäusekonstruktion. Die Konstruktion ist aus High-Tech-Verbundmaterial, Befestigungsmöglichkeiten für Montage vorhanden. Einbaulage beliebig (bitte Schutzklasse beachten).

Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen (spezifische Angaben siehe jeweiliges Datenblatt).

Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.

Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801 und DIN 24163 gemessen. Geräuschangaben in reflexionsarmem Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745 ermittelt.

# Integrierte Schutzeinrichtungen:

- Leistungsbegrenzung

- Motorstrombegrenzung

- Sanftanlauf

- Überspannungserkennung

- Übertemperaturschutz Elektronik / Motor

- Unterspannungserkennung

# Optional:

- Abweichende und spezifische Anforderungen auf Anfrage

- bei Varinaten mit Volumenkonstanzregeleung zusätzlich:

Volumenkonstanz regelbar

Integrierter RH/T-Sensor

Anschlussmöglichkeiten für externe Sensoren

-  Vorleitgitter FlowGrid

Auf Ventilator zugeschnittenes Vorleitgitter FlowGrid, zur Reduzierung montage- und anlagenbedingter Geräuschentwicklung. Gitter aus hochwertigem Verbundwerkstoff in einem Teil, montagefertig erhältlich und auch nachträglich zu montieren. Eignet sich besonders wenn die Ansaugbedingungen am Ventilator beengt sind und/oder turbulenzerzeugende Einbauten stromaufwärts unvermeidbar sind. Das FlowGrid zerteilt die Turbulenzfelder und richtet die Strömung gleich, was zu einer deutlichen Geräuschreduzierung führt.

# Technische Daten:

Ventilatortype 		G___-________ - ________ - _____

Volumenstrom 	qV	= ___________________________	m3/h

stat. Druckerhöhung	pfs	= ___________________________	Pa

stat. Gesamtwirkungsgrad	ηes	= ___________________________	%

Betriebsdrehzahl	n	= ___________________________	min-1

Motortyp		= EC-Motor

Regelungsart		= Drehzahlregelbar, 0-100%

Motor Effizienzklasse 		= IE4 (gleichwertig oder besser)

Gesamtleistungsaufnahme	Ped	= ___________________________	kW

Spezifische Ventilatorleistung	SFP	= ___________________________	kW/(m³/s)

Nennspannung 	UN	= ___________________________	V

Netzfrequenz	f	= 50 / 60	Hz

Nennstrom	IN	= ___________________________	A

Schutzklasse 		= IP54 bei Standardgebläsen

Motor IP54/Elektronik IP20, einbau- und lageabhängig bei

Varianten mit Volumenkonstanzregeleung

Schallleistungspegel	LW A(A, in)	= _______ / LWA(A, out) = _______	dB(A)

Schalldruckpegel (bei 1 m)	LpA(A, in)	= _______ / LpA(A, out) = _______	dB(A)

zulässige Umgebungstemperatur	T	= ____________ bis ____________	°C

Masse Ventilator 	m	= ___________________________	kg

Produktfoto

EC Radialventilatoren – RadiCal

Gehäusekonstruktion

Baugrößen 133 – 225

# Abmessungen und Anschlüsse siehe Datenblatt