# EC-Radialventilatoren – RadiFit 
Baugrößen 250 bis 400

Direkt getriebene doppelseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Hochleistungs-Radiallaufrädern, aufgebaut auf einen GreenTech EC-Außenläufermotor mit angebauter Steuerungselektronik. 
Spiralgehäuse aus verzinktem Stahlblech mit angeschraubten, umsetzbaren Befestigungswinkel, optimierter Sprungdiffusor im Ausblas für geräuscharmen Betrieb, druckseitig montierter Anschlussflansch. 
Laufrad aus Aluminium mit 7 rückwärts gekrümmten, versetzt angeordnet durchgehend geschweißten Schaufeln. Strömungsoptimierte Einströmdüse aus verzinktem Stahlblech.
Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 ausgewuchtet. 
GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden, wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, Theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden, Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung, Breitspannungseingang 3~380-480 V, 50/60 Hz, Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter Luftleistung einsetzbar. Motorlaufrad in speziell ausgelegten Schwingungselementen vom Umfeld entkoppelt, Kompakt aufgebaute Elektronik, Aluminiumgehäuse, geräuscharme Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar; PID-Regler; RS485/MODBUS RTU Schnittstelle, keine Installation mit geschirmten Leitungen notwendig.
Einfach zugänglichen Anschlussbereich mit Federkraftklemmen, Kabelzugang bauseits um 180 Grad umsetzbar, umweltbeständigen Kabelverschraubungen. 
Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen; Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien. 
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801 und DIN 24163, Geräuschmessungen im reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745.

# Integrierte Schutzeinrichtungen:

- Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)

- Blockierschutz

- Phasenausfallerkennung

- Sanftanlauf der Motoren

- Netzunterspannungserkennung

- Übertemperaturschutz der Elektronik und des Motors

- Kurzschlußschutz

# Optional:

- Abweichende Anforderungen auf Anfrage

# Technische Daten:

Ventilatortype 		D3G ________ - ________ - _____

Volumenstrom 	qV	= ___________________________	m3/h

stat. Druckerhöhung	pfs	= ___________________________	Pa

stat. Gesamtwirkungsgrad	ηes	= ___________________________	%

Betriebsdrehzahl	n	= ___________________________	min-1

Motortyp		= EC-Motor

Regelungsart		= Drehzahlregelbar, 0-100%

Motor Effizienzklasse 		= IE4

Gesamtleistungsaufnahme	Ped	= ___________________________	kW

Spezifische Ventilatorleistung	SFP	= ___________________________	kW/(m³/s)

Nennspannungsbereich 	UN	= ___________________________	V

Netzfrequenz	f	= 50 / 60	Hz

Nennstrom	IN	= ___________________________	A

Schutzklasse 		= IP54

Schallleistungspegel	LW A(A, in)	= _______ / LWA(A, out) = _______	dB(A)

Schalldruckpegel (bei 1 m)	LpA(A, in)	= _______ / LpA(A, out) = _______	dB(A)

zulässige Umgebungstemperatur	T	= ____________ bis ____________	°C

Masse Ventilator 	m	= ___________________________	kg

# Produktfoto

EC-Radialventilatoren – RadiFit D3G400

# Abmessungen und Anschlüsse siehe Datenblatt